## Slide 1
CD-SEM Align Fail 자동 감지 & 영상 캡처 파이프라인
poc/workflow_1 — Align Fail 발생 시점의 CCTV 화면을 자동으로 보존
문제 정의
• CD-SEM 장비에서 Align Fail (ALID=9006) 발생 시, 원인 분석을 위한 CCTV 영상이 사람이 늦게 확인하면 덮어쓰기로 사라짐
• 엔지니어가 알람 콘솔을 수동 모니터링하고, EQP_ID 별로 Tool DVR 을 직접 열어야 했음
• Align Fail 순간의 챔버 내부 상태(Channel 4 영상)를 사후에 재현하기 어려움
이번에 만든 것
• Align Fail 알람을 1~2분 주기로 자동 폴링 (ALID=9006 필터)
• 감지 즉시 Windows 팝업 + 누적 텍스트 로그로 엔지니어에게 통보
• 동일 EQP_ID 의 중복 알람은 edge-trigger 처리 (해제 후 재발 시에만 재알림)
• 감지된 EQP_ID 의 Tool DVR(CCTV) 창을 자동으로 열고, Channel 4 를 확대한 뒤 최대 8분간 100ms 간격으로 프레임 저장
기대 효과
• Align Fail 발생 시점의 챔버 영상을 100% 자동 보존 → 원인 분석/리포트 작성 시간 단축
• 야간/주말 무인 모니터링 가능 — 엔지니어가 알람 콘솔을 지킬 필요 없음
• 수집된 8분 분량 (~4,800 프레임) 데이터를 후속 VLM(UI-Venus) 기반 자동 진단의 학습/검증 데이터로 활용
• 기존 RCS/DVR 시스템에 변경 없이 GUI 자동화로 동작 — 운영 리스크 최소화
Module: poc/workflow_1/ • Trigger: ALID=9006 (Align Fail) • Capture: CH4 @ 100ms, up to 8 min

## Slide 2
End-to-End 파이프라인 & 구성 모듈
감지 → 알림 → CCTV 진입 → CH4 확대 → 프레임 캡처
1
Poll
CD-SEM 알람 API 를 1~2분 주기로 조회하여 ALID=9006 (Align Fail) 만 필터
2
Notify
Windows MessageBox 팝업 + logs/align_fail_alarms.txt 누적 기록 (edge-trigger)
3
Open DVR
RCS Tool List 창에서 해당 EQP_ID 의 Tool DVR(CCTV) 창을 자동 오픈
4
Zoom CH4
DVR Player 창에서 Channel 4 를 확대하여 챔버 내부 영상만 단독 표시
5
Capture
최대 8분(480초)간 100ms 간격으로 JPEG 프레임 저장 + summary.json/timeline.txt
핵심 모듈
• align_fail_alarm.py — 감지 + 팝업 알림 전용 (1분 주기, 자동화 없음)
• monitor_align_fail.py — 감지 + RCS/CCTV/캡처 풀 자동화 (2분 주기)
• office_align_fail_alarm.py — 사내 알람 API 호출 & ALID=9006 필터
• workflow_select_tool_cctv.py — EQP_ID 로 Tool DVR 창 진입
• workflow_select_ch4_cctv.py — DVR Player 에서 Channel 4 확대
• capture_window_frames_ch4.py — 100ms 간격 JPEG 캡처 + 메타데이터 저장
운영 / 출력물
• 실행: uv run python poc/workflow_1/monitor_align_fail.py
• 전제: 엔지니어가 RCS Tool List 창을 미리 열어둔 상태
• 출력: 캡처 폴더당 ~4,800 JPEG 프레임 + summary.json + timeline.txt
• 로그: poc/workflow_1/logs/align_fail_alarms.txt (감지 시각/EQP_ID/ALID)
• 안전: 캡처 종료 후 DVR 창을 닫고 Tool List 창으로 포커스 복귀
• 다음 단계: 수집된 프레임을 VLM(UI-Venus) 으로 Align Fail 원인 자동 분류
Status: 사내 Windows 환경에서 동작 검증 중 • 다음 단계: VLM 기반 원인 자동 분석 연계