## Slide 1
프로젝트 진행 보고서
AI 기반 CD-SEM / VeritySEM Recipe 자동 Setup PoC
VLM 배포·운영 · workflow_1 / workflow_2 / workflow_3 | 목적 · PoC 방향 · 성과 · 확장성

## Slide 2
문제 정의 & PoC 핵심 방향
수동 recipe setup의 한계 → VLM(이해)과 CV(좌표)의 역할 분리
문제 정의
• CD-SEM recipe setup을 사람이 수동으로 — 야간/주말 무인 불가
• RCS는 legacy GUI(UIA 부실) → 일반 자동화로 안정 제어 어려움
• Align key는 contrast·밝기·반복패턴이 매 측정마다 달라 단순 인식 불가
• 실패 원인 분석용 화면 증거도 사후 소실
PoC 방향 — 역할 분리
• VLM = '어디를 볼까' (영역 식별·모호성 설명·모드 판독)
• CV(OpenCV) = '얼마나 닮았나 / 정확히 어디' (정량 점수·최종 좌표)
• 낮은 CV 점수를 VLM이 덮어쓰지 않음
• stateless VLM의 '기억'을 CV 점수가 외부 상태로 대신
왜 역할 분리가 핵심인가
• 전체 화면에서 클릭 좌표를 한 번에 픽셀 정확도로 맞히기 어렵다 → coarse(VLM) + fine(VLM) + 정량검증(CV)
• VLM은 호출 간 기억이 없다(stateless) → '직전 위치/유사도'를 CV 점수로 외부 보존해 다음 단계로 전달
• 화면 이해(VLM)와 정밀 좌표(CV)를 각자 강점에 맡겨 무인 자동화 신뢰도 확보
설계 원칙 확정 2026-05-25 • VLM은 식별/판단, CV는 점수/좌표

## Slide 3
전체 진행 흐름 (Workstream Timeline)
VLM 인프라(0) → GUI 자동화 증명(1) → CV 정확도(2) → 실시간 통합 루프(3)
0. deploy_vlms
오픈소스 VLM 5종 조사·선정 → 사내 HCP(H200×2)에 vLLM 설치, Flask proxy 통합 운영
1. workflow_1
RCS GUI 자동화(2-stage VLM) + Align Fail 감지 + CCTV 캡처 PoC (검증 후 동결)
2. workflow_2
오프라인 CV 평가 벤치 — golden set으로 matching/consensus A/B·튜닝
3. workflow_3
통합 production 실시간 align-fail 모니터링 루프 (현재 주력)
흐름 요약
• 각 단계가 다음 단계의 전제를 만든다: 인프라 → 자동화 가능성 → 정확도 → 실시간 통합
• 검증된 CV 변경만 wf2(벤치)에서 wf3(production)로 bit-parity 포팅 → 회귀 위험 통제
deploy_vlms → workflow_1 → workflow_2 → workflow_3

## Slide 4
VLM 배포·운영 — 5개 특화 모델 분담
단일 거대 모델 대신 역할별 오픈소스 VLM을 Flask proxy로 통합
Port 8001
UI-Venus-1.5-8B
메인 GUI grounding — 전체 화면 coarse bbox
Port 8002
MAI-UI-8B
정밀 클릭점 — coarse crop 확대 후 픽셀 좌표
Port 8004
PaddleOCR-VL-1.5
OCR 보조 — 텍스트·Spotting(좌표)·표 인식
Port 8005 / 8003
GOT-OCR / UI-TARS
OCR fallback / GUI agent 대안 경로
사내 HCP 설치
• 하드웨어: H200 140 GiB × 2, 서빙: vLLM(BF16) + GOT-OCR(transformers)
• GPU 0: UI-Venus + UI-TARS(auto-tune u≈0.44) → ~123 GiB(88%)
• GPU 1: MAI-UI + PaddleOCR-VL + GOT-OCR → ~81 GiB(58%)
• 오프라인 정책(HF live pull 금지·telemetry off), prefix caching 활용
Flask Proxy 통합
• 서비스 레지스트리(config.py): route_slug / port / enabled
• URL: {base}/api/vlm_serve/{slug}/v1/chat/completions
• health: /api/vlm_serve/health — upstream /v1/models probe
• 클라이언트는 route_slug로 호출 → 모델 교체에 무관
대표 파이프라인: UI-Venus(coarse) → MAI-UI(fine) → PaddleOCR-VL(검증)

## Slide 5
효율 — 단일 거대 모델(Kimi-K2) 대비 약 20배
GUI grounding + OCR 작업 표면에 특화해 하드웨어를 크게 절감
필요 하드웨어
H200 2장
vs Kimi-K2 약 8장 → 약 4배 절감
GPU당 모델 밀도
2.5 모델 / H200
vs 0.125 → 약 20배 우위
가중치 풋프린트
~51 GiB
vs ~1,040 GiB → 약 20배 절감
해석
• 본 스택은 280 GiB 중 ~205 GiB로 5개 특화 모델 서빙 — 동일 2장으로 Kimi-K2는 1개도 적재 불가
• 레이턴시도 불리하지 않음: 7–8B dense VLM ~80–150 tok/s/req vs MoE 32B-active ~30–60
• 포기하는 것은 범용 추론 능력 — '실제로 읽어야 하는 화면'에 불필요한 범용성을 의도적으로 버린 트레이드오프
근거: docs/setup_vlms/05-resource-comparison-vs-kimi-k2.md

## Slide 6
workflow_1 — RCS GUI 자동화 + CCTV 캡처 PoC
VLM 기반 GUI 자동화 가능성 증명 (검증 후 동결)
1
Poll
알람 API 1~2분 폴링, ALID=9006(Align Fail)만 필터
2
Locate
UI-Venus coarse bbox → MAI-UI 정밀 클릭점(2-stage)
3
Verify
PaddleOCR-VL로 입력값 OCR 재확인(closed-loop)
4
Open DVR
Tool DVR(CCTV) 자동 오픈, Channel 4 확대
5
Capture
최대 8분(~4,800 프레임) 100ms 간격 저장
증명한 것
• VLM coarse→fine 좌표 인식이 UIA 없이 RCS UI를 안정적으로 클릭할 만큼 견고
• Align Fail 시점 챔버 영상 100% 자동 보존 → 무인 모니터링
• 수집 프레임을 후속 VLM 자동 진단의 학습/검증 데이터로 재활용
• DPI 보정·Tool 이름 OCR 정규화·edge-trigger 중복 제거
한계 / 배운 점 → 동결
• GUI 화면 읽기 ≠ align key 찾기 — 정밀 매칭은 CV 영역(→ wf2/wf3)
• 전 단계 VLM 의존은 비용·지연·edge-case 부담 → full 자동화 경제성 한계
• production 경로는 workflow_3로 이전, CCTV/초기 실험만 잔류
• align_images 데이터 루트 계약(rcp/msr/captured)의 원조
Trigger: ALID=9006 • 2-stage VLM locator • production은 wf3로 이전

## Slide 7
workflow_2 — 오프라인 CV 평가 벤치
golden set으로 matching/ensemble/consensus를 객관 검증·A/B·튜닝
3대 Golden Driver
• golden_localization — rcp 단독 localization
• golden_consensus — consensus vs rcp A/B
• golden_combined — production 라우팅 end-to-end + 3축 + OM/SEM 층화
• 지표: in_topk(recall), rank1(top 정답) · GT는 cond.txt + LOO
핵심 CV 기법
• Ensemble 3채널(Canny/Scharr/orientation+Chamfer) → RRF 융합 → NCC rerank
• Youden 임계: match=0.6053, adjust=0.4727
• Consensus: 최근 성공 S crop을 crosshair 기준 co-register 후 median blend
• ensemble_lab로 production 무수정 실험(edge_ncc 등)
역할·원칙
• production 엔진 무수정 — poc.workflow_3.align을 import만(반대 금지)
• '가정 말고 측정' — 정책 변경 전 golden set 수치 우선 확인
• 벤치→프로덕션 파이프라인: 검증된 변경만 bit-parity 포팅 → 회귀 위험 통제
• bench/config 분리 + [DIGEST] 한 줄 회신으로 오피스↔개발 전달 비용 최소화
동결 아님 — 활성 연구·검증 harness

## Slide 8
핵심 발견 — Consensus 재등록으로 정렬 정확도 도약
등록 align key(rcp) 단독의 천장을 뚫은 alignment 정확도 개선
in_topk (proposer recall)
0.434
0.876
+0.442 (약 +102%)
rank1 (top 후보 정답)
0.318
0.764
+0.446
해석 & 단서
• 같은 recipe의 최근 성공 외관을 따라가는 consensus가 stale rcp를 크게 능가 (golden set 벤치, LOO A/B, min_s=3)
• 주의: 벤치 기준 수치 — 오피스 실데이터 라우팅 종합·OM/SEM 층화는 golden_combined [DIGEST]로 확정 예정
근거: poc/workflow_3/README.md · workflow_2 bench

## Slide 9
workflow_3 — 실시간 Align Fail 모니터링 루프 (현재 주력)
감지 → 접속 → CV 보정 → 실패 시 알림 → 상시 녹화 → 자동 종료
1. 알람 감지
ALID=9006 폴링 (edge-trigger 중복 제거)
2. RCS 접속
tool 선택·접속 + 상시 녹화 시작
3. CV 보정
consensus/rcp 라우팅 match → reposition+OK
4. 알림·녹화
실패 시 cube 알림 엔지니어 조작까지 녹화
5. 자동 종료
engineer-done 감지 시 tool 닫고 다음 대기
↻ 다음 장비 대기 — 알람마다 반복 (cleanup은 try/finally로 보장)
회귀 위험 0 설계
• office 모듈 부재 시 자동 비활성 → 기존 동작 불변
• consensus 부적격(부족/blur/cold)이면 modality별 rcp 폴백
• ALIGN_FAIL_CONSENSUS=0 킬스위치 → 순수 rcp
• 실보정 2단계 게이트(SAFE_MODE=0 + DRY_RUN=0)
부가 능력
• 상시 녹화: 변화 감지 적응 캡처(수동 조작 보존)
• engineer-done: Recipe Monitor 카운터 hybrid 판독
• feasibility: 모호 시 align key 재등록 권고
• zoom ladder / PM dropdown: 배율 바꿔 재매칭
monitor → {rcs, align, sem_monitor, runner, vlm, util} • 4-layer DAG

## Slide 10
현재 상태 — 완료 vs 대기
코드는 완료, 오피스 활성화·캘리브레이션이 남은 단계
✅ 완료
• VLM 배포·운영 (H200×2, 5 모델)
• workflow_1 GUI 자동화 + CCTV PoC (동결)
• workflow_2 CV 평가 벤치 (활성)
• wf3 루프·primary 보정·fallback search (코드)
• consensus 라우팅·box-crop 템플릿 (코드)
• 재등록 플래깅·check-only 진단
🟡 대기 / 진행 중
• consensus 라이브 보정 활성화 (office_success_downloader 구현)
• 오피스 캘리브레이션 (zoom/click 좌표, engineer-done)
• SEM-box landmark crop (모델별)
• align_images 루트 이전 (wf1 → wf3)
• golden_combined 오피스 실행 → 정확도 확정
• pilot 실보정 (dry-run 후 단일 장비)
리스크 완화
• downloader 부재→자동 비활성, cold cache→bounded sync 후 rcp 폴백, 실보정→2단계 게이트+pilot
• 정확도 수치는 벤치 기준 — 오피스 실데이터 [DIGEST]로 확정 예정
상세: docs/project_progress/05_status_roadmap.md

## Slide 11
확장성 & 다음 단계
모델·장비·데이터·정확도 네 축의 확장 경로
확장성 (Scalability)
• 모델: Flask proxy에 .env+모듈 1개로 6번째 추가(GPU 1 ~50 GiB 헤드룸), multi-GPU parallel
• 장비·recipe: consensus 이력 풀이 <class>/<recipe> 키(장비 무관) → 학습 데이터 공유
• 데이터 자산화: 상시 녹화 + recording_filter → interaction timeline → 모방학습
• VLM ROI prior: align key 영역 grounding으로 CV 탐색 범위 축소(2-tier fallback)
다음 주 우선순위
• 1. office_success_downloader 구현 → consensus 라이브 보정 활성화
• 2. 오피스 캘리브레이션(zoom/click, engineer-done) 완료
• 3. golden_combined 오피스 실행 → OM/SEM 층화·라우팅 정확도 확정
• 4. pilot 장비 1대 dry-run → 실보정 단계적 전환
요약
• VLM 인프라 → GUI 자동화 → CV 정확도 → 실시간 통합 루프까지 PoC 완주
• 남은 것은 오피스 활성화·캘리브레이션과 pilot 검증 — 회귀 위험을 통제한 단계적 전개
목적 · PoC 방향 · 성과 · 확장성 — end