## Slide 1
Workflow 2 진행 상황 보고
SEM Monitor 조작 + Align Key 검색 자동화
작성일 2026-05-14 · 범위 poc/workflow_2/
Workflow 1 (RCS 로그인 ~ Align Fail Alarm)은 완성 단계에 있으며, 본 보고는 Workflow 2의 진행 현황입니다

## Slide 2
① Process Flow
Workflow 1 (완성 단계) → Workflow 2 (현재 작업)
Workflow 1 · 완성 단계 (별도 보고)
✓ RCS 로그인
✓ Tool 선택
✓ Window/Frame Capture
✓ Popup/Cursor 감지
✓ Align Fail Alarm
▼
Workflow 2 · 현재 작업 구간
✅ 완료
Frame 변화 필터링 (CV)
cv2.absdiff·dilate·connectedComponents로 정적 프레임 제거, VLM 입력량 축소
✅ 완료
SEM Monitor Box 인식
VLM이 live SEM 영역 bbox를 식별 (제어 패널 가림에도 정상 동작)
🔄 진행 중
Cursor Click 감지
DVR / RCS / RCS-on-SEM-Monitor 3가지 cursor 변형 대응 중
📍 현재
🔄 진행 중
Recipe Align Key 추출 → VLM
Recipe 파일에서 align key 패치 추출 후 매처/VLM 입력으로 공급
📍 현재
⏳ 대기
Align Key 매칭 (Chamfer + ORB)
Recipe Align Key 추출 선행 필요, 합성 데이터 사전 검증도 미진행 (알고리즘 구현만 완료)
⏳ 대기
FOV Search Loop
매처 결과로 stage 이동·escalation, 실 SEM 환경 검증 필요
✅ 완료
🔄 진행 중
⏳ 대기

## Slide 3
② 진행 상황
Workflow 2 6개 단계 상세
# | 단계 | 상태 | 설명
1 | Frame 변화 필터링 (CV) | ✅ 완료 | cv2.absdiff·dilate·connectedComponents로 정적 프레임 제거, VLM 입력량 축소
2 | SEM Monitor Box 인식 | ✅ 완료 | VLM이 live SEM 영역 bbox를 식별 (제어 패널 가림에도 정상 동작)
3 | Cursor Click 감지 📍 | 🔄 진행 중 | DVR / RCS / RCS-on-SEM-Monitor 3가지 cursor 변형 대응 중
4 | Recipe Align Key 추출 → VLM 📍 | 🔄 진행 중 | Recipe 파일에서 align key 패치 추출 후 매처/VLM 입력으로 공급
5 | Align Key 매칭 (Chamfer + ORB) | ⏳ 대기 | Recipe Align Key 추출 선행 필요, 합성 데이터 사전 검증도 미진행 (알고리즘 구현만 완료)
6 | FOV Search Loop | ⏳ 대기 | 매처 결과로 stage 이동·escalation, 실 SEM 환경 검증 필요

## Slide 4
③ Next Steps
단기 우선순위
1. Cursor Click 감지의 환경/위치 변형 대응 마무리 후 실 RCS 회귀 테스트
2. Recipe Align Key 이미지 추출 파이프라인 코어 구현 및 VLM 입력 검증
3. Align Key 매칭(Chamfer+ORB) 합성 데이터 사전 검증부터 시작 → 실데이터 calibration (positive/negative 50+ pairs로 임계값 검증)
4. FOV Search Loop 통합 → 매니저 라이브 데모 준비