## Slide 1
Workflow 2 진행 상황 보고
Align Point 보정 정확도 — 표식 제거 + 검증
작성일 2026-06-05 · 범위 poc/workflow_2/
Workflow 1 (RCS 로그인 ~ Align Fail Alarm)은 완성 단계에 있으며, 본 보고는 Workflow 2의 진행 현황입니다

## Slide 2
① Process Flow
Workflow 1 (완성 단계) → Workflow 2 (현재 작업)
Workflow 1 · 완성 단계 (별도 보고)
✓ RCS 로그인
✓ Tool 선택
✓ Window/Frame Capture
✓ Popup/Cursor 감지
✓ Align Fail Alarm
▼
Workflow 2 · 현재 작업 구간
✅ 완료
SEM 화면 영역 검출
모든 탐색의 기준점인 live SEM 박스를 검출, 장비별 기준 위치 저장
✅ 완료
OK 버튼 검출·클릭
보정을 확정하는 마지막 동작, OCR 재확인으로 오클릭 차단
✅ 완료
흰 박스 제거 (template)
고정 디지털값(히스토그램 섬) photometric 검출로 박스 안쪽만 crop, 최악 샘플 1/6→6/6 (합성검증)
✅ 완료
십자(crosshair) 제거 (frame)
십자 검출→위치를 정답으로 기록→inpaint, 재검출+edge밀도로 제거 이중 검증 (합성검증)
🔄 진행 중
Align Point 정확도 검증
2×2 비교(박스·십자 정리 효과 분리) + S전용 위치추정 검증(1발 명중률), 오피스 데이터 대기
📍 현재
⏳ 대기
실장비 FOV Search Loop
검증 통과 후 실 SEM 연결 어댑터·안전장치 구현 → 매처 결과로 stage 이동
✅ 완료
🔄 진행 중
⏳ 대기

## Slide 3
② 진행 상황
Workflow 2 6개 단계 상세
# | 단계 | 상태 | 설명
1 | SEM 화면 영역 검출 | ✅ 완료 | 모든 탐색의 기준점인 live SEM 박스를 검출, 장비별 기준 위치 저장
2 | OK 버튼 검출·클릭 | ✅ 완료 | 보정을 확정하는 마지막 동작, OCR 재확인으로 오클릭 차단
3 | 흰 박스 제거 (template) | ✅ 완료 | 고정 디지털값(히스토그램 섬) photometric 검출로 박스 안쪽만 crop, 최악 샘플 1/6→6/6 (합성검증)
4 | 십자(crosshair) 제거 (frame) | ✅ 완료 | 십자 검출→위치를 정답으로 기록→inpaint, 재검출+edge밀도로 제거 이중 검증 (합성검증)
5 | Align Point 정확도 검증 📍 | 🔄 진행 중 | 2×2 비교(박스·십자 정리 효과 분리) + S전용 위치추정 검증(1발 명중률), 오피스 데이터 대기
6 | 실장비 FOV Search Loop | ⏳ 대기 | 검증 통과 후 실 SEM 연결 어댑터·안전장치 구현 → 매처 결과로 stage 이동

## Slide 4
③ Next Steps
단기 우선순위
1. (오피스) 골든셋 수집 — 성공(S) 측정 이미지를 recipe당 8~10장, 웨이퍼/lot/시간 분산
2. 정답 위생 먼저 확인 — 십자 검출률이 낮으면 그 위 수치 신뢰 불가, 검출기부터 점검
3. 본 판정 — golden_localization_eval.py 로 NEW(박스+inpaint)의 1발 명중률을 OLD 대비 측정, 통과 시 정식 채택
4. 임계 캘리브레이션 — success_vs_fail_compare.py 로 거짓양성 0 검증 후 fail 데이터 적용
5. 잔여 실패율로 VLM+CV 백업(gated escalation) 필요량 판단 → 필요시에만 구축