## Slide 1
ALIGN TUNING AGENT · 2026-10-21
Align Tuning Agent 2026년 성과 보고
R3 CD-SEM 의 Align Fail 을 사람 대신 감지 · 접속 · 재정렬하는 AI Agent 를 만들어, 2026년에 실장비 완전 자동 제어까지 열었습니다.

## Slide 2
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 01
요약
5분 → 1분 미만
Align Fail 1건당 대응 시간 (실장비 실측)
31.8 → 76.4%
Align Key 첫 시도 정답률 (Recipe 200개 오프라인 평가)
99%
화면 버튼 인식 + 클릭 성공률 (500회)
성과 | 상태 | 내용
VLM 인프라 자체 확보 | 운영 중 | 사내 HCP 에서 5종 평가 -> MAI-UI + PaddleOCR-VL 2종 상시 운영 (외부 API 없음, GPU 1~2장)
비표준 화면 GUI 자동화 | 실장비 확인 | RCS 로그인 · 장비 접속 · 창 닫기를 coarse -> fine -> OCR 확인 3단계로 자동 수행
정렬 정확도 개선 | 반영 완료 | 성공 이미지 합성 기준(consensus) + OM/SEM 분리 재순위로 첫 시도 정답률 2.4배
실시간 무인 대응 루프 | 완전 자동 개통 | 알람 감지 -> 접속 -> 재정렬 -> OK 확정 -> 기록 -> 종료 (2026-09-15)
알람 감지 확산 | 활용 중 | 같은 알람 감지를 스큐노노 실시간 알람에 적용, 인라인 교대 구성원이 실시간 대응에 활용
R3 26대 실전 배치 | 준비 중 | AI 전용 RCS 계정 발행 · IP 방화벽 해제 완료, Headless 제어 가능성 테스트 중

## Slide 3
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 02
해결한 업무 문제
이전 · 사람 대응
5분
Align Fail 1건당 장비 idle 시간
• 주 400~500건 발생, 교대 구성원이 RCS 모니터를 24시간 감시
• 접속해 배율을 바꿔가며 육안으로 Align Key 탐색
• 실패 화면이 남지 않음
→
현재 · AI Agent
1분 미만
감지부터 재정렬까지
• 10초 주기로 알람(9006) 확인 후 바로 접속
• CV(Computer Vision, 이미지 매칭)가 좌표를 정하고 OK 까지 누름
• 대응 1건마다 녹화 · 이미지 · 기록 1줄
계측 화면은 표준 UI 가 아니라 일반 RPA 가 버튼을 못 찾고, Align Key 는 공정 변동으로 매번 달라 고정 템플릿으로 풀리지 않았습니다.
VLM = "어디를 볼지" · OCR = "정말 그 버튼인지" · CV = "정확히 몇 픽셀인지" 로 역할을 나눴습니다.

## Slide 4
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 03
올해 만든 것
VLM 인프라
운영 중
• 오픈소스 소형 모델 5종(VLM 3 + OCR 2)을 사내 HCP 에 배포 · 평가
• 업무 화면 벤치로 이긴 2종만 상시 운영, 모델 교체는 측정으로 결정
GUI 자동화
실장비 확인
• 영역 -> 정밀 좌표 -> OCR 확인으로 바꿔 클릭 성공률 99%
• 접속 전 Connection User 를 읽어 엔지니어가 쓰는 장비에는 들어가지 않음
정렬 정확도 (CV 벤치)
반영 완료
• Recipe 200개 오프라인 벤치에서 A/B, 이긴 것만 실시간 루프로 이식
• 남은 오답의 약 87% 는 등록 위치 문제 -> 재등록 대상 목록 자동 산출
실시간 대응 루프
완전 자동
• Align Key 가 화면에 없으면 배율을 낮춰 격자로 찾는 Search Around
• OK 뒤 다음 측정 위치까지 이어서 보정, Cube 알림은 반드시 전달

## Slide 5
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 04
정렬 정확도와 기대 효과
Chart: 
| 첫 시도 정답률 | 후보 포함률
이전 (등록 이미지 1장) | 0.318 | 0.434
현재 (consensus) | 0.764 | 0.876
Recipe 200개 오프라인 평가 기준. 현장 자동 복구 성공률은 배치 후 건별 기록으로 집계합니다.
주 약 27시간
회수 장비 시간 = Wafer 약 100장/주 추가 측정 (건당 4분 × 주 400건)
• 장비 약 0.2대(Capex 약 4~5억 원)에 해당, 배치 후 실측값으로 갱신
• 야간 · 주말 대응, 실패 화면과 녹화가 남아 원인 분석과 개선 순서를 데이터로 결정
• 버튼 좌표나 이미지를 저장하지 않아, 다른 장비군에도 프롬프트와 기준 이미지만 바꿔 적용

## Slide 6
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 05
2026 주요 이정표
시기 | 내용
상반기 | VLM 5종 사내 배포, GUI 자동화 PoC, CV 정확도 벤치 구축과 consensus 채택
07월 | OM/SEM 분리 재순위를 운영에 반영 (SEM 첫 시도 정답률 약 +0.07)
08월 | 모델 2종 상시 운영으로 정리, 실장비 보정 반자동 개통 (재정렬 자동 · OK 는 사람)
09월 | List 점유 게이트 오피스 확인 후 완전 자동 제어 전환, 재정렬 closed-loop, OM/OM-D/SEM 모드 전환 확인, AX 업무 혁신 공모전 제출
10월 | Search Around · 알람 대응 시연 영상 제작, Cube 알림 유실 방지 (디스크 outbox)

## Slide 7
ALIGN TUNING AGENT · 2026 성과 보고 · 06
개발 규모와 이후 과제
108,294줄
Python 코드 (실시간 루프 · CV 벤치 · VLM 서빙)
1,617건
2026년 커밋
1,329개
실장비 없이 도는 자동 테스트 (09-26 집계)
구분 | 줄 수
실시간 대응 루프 | 77,836
CV 정확도 벤치 | 21,517
VLM 서빙 · 배포 | 5,855
상태 머신 계층 | 3,086
이후 과제
• [테스트 중] reverse engineering 으로 RCS 화면 없이(headless) 장비 제어 -> GUI 자동화처럼 Agent 가 PC 를 점유하지 않아, 가동 중에도 엔지니어가 다른 작업 병행
• AI 전용 계정 · 방화벽 완료, 상시 운영 PC 마무리 -> 단일 장비 pilot -> R3 26대 확대
• Search Around · 다음 위치 추적을 실알람에서 검증, 건별 실측 성공률 집계
• 재등록 대상 Recipe 를 현업과 대조해 Align Key 재등록 추진
• 2027년: VLM 이 Recipe Tuning 을 직접 수행하도록 확장
최종 목표 · 교대조의 Align Fail 대응을 Agent 가 대신 진행